## Slide 1: Portierung eines Laufplaners für sechsbeinige Laufroboter in das Robot Operating System
Kolloquium der Bachelor-Thesis Daniel Koch
Erstkorrektor: Prof. Dr. Thomas Ihme Zweitkorrektor: Prof Dr. Jörn Fischer
Mannheim, 05.08.2020
Fakultät für Informatik

## Slide 2: Gliederung
Aufgabenstellung
Warum ein neuer Laufplaner?
Grundlagen
Verwandte Arbeiten
Konzept
Implementierung
Testen der Ergebnisse
Zusammenfassung & Ausblick

## Slide 3: Aufgabenstellung
Thema: Laufplanung (Random Sampling) von 6-beinigen Laufrobotern
Bestehender Laufplaner (André Herms, Uli Ruffler)
  Roboter: Lauron III
  Software: OpenInventor
Neuer Laufplaner
  Roboter: Akrobat
  Software: Robot Operating System, Gazebo

## Slide 4
Lauron III
Akrobat
Bestehender Laufplaner
Neuer Laufplaner
Aufgabenstellung

## Slide 5: Warum ein neuer Laufplaner?
Realere Simulation in Gazebo durch Physik-Engine:  Open Dynamics Engine (ODE)
Nutzung des Planers auf realem Roboter unkompliziert möglich  Akrobat nutzt das Robot Operating System
Roboter Operating System  Netzwerk-Transparenz, große Anzahl an verfügbaren Packages, flexibles Bausteinsystem, Open Source

## Slide 6: Grundlagen: Frameworks
Robot Operating System (ROS)
Meta-Betriebssystem
Framework zur Entwicklung von Robotern
Packages
Nodes
Topics / Services
ROS-Master
Bags
Robotermodelle (urdf)

## Slide 7: Grundlagen: Frameworks
Gazebo
Robotersimulation
Hohe Kompatibilität zu ROS
Visualisierung mittels OpenGL
Austauschbare Physik-Engine (Open Dynamics Engine, Bullet, Simbody, DART)
Welt: Modelle, Körper, Gelenke, Sensoren

## Slide 8: Grundlagen: Laufplanung
Reguläre Laufmuster
  Slow wave gait
  Ripple gait
  Tripod gait
Freie Laufmuster
  Random Sampling

## Slide 9: Grundlagen: Laufplanung
Reguläre Laufmuster: Slow wave gait , ripple gait, tripod gait
Power stroke (Unterstützung)
Return stroke (Umsetzung)

## Slide 10: Grundlagen: Laufplanung
Freies Laufmuster: Random Sampling
Zufällige Generierung einer großen Anzahl an gültiger Lösungen, von denen die beste Lösung übernommen wird.
Festlegung des Pfades zum Ziel
Schrittweise Näherung an das Ziel
  Berechnung des zulässigen Bereichs des Mittelpunkts
  Auswahl der nächsten Fuß-Konfiguration
  Berechnung des Mittelpunkts und der Bewegungsdauer
Bewertung der Lösung

## Slide 11: Grundlagen: Kinematik
Direkte Kinematik
Gegeben: Winkel der Gelenke
Gesucht: Position des Endeffektors
Inverse Kinematik
Gegeben: Position des Endeffektors
Gesucht: Winkel der Gelenke

## Slide 12
Globaler Laufplaner nach André Herms
Vergleich verschiedener Algorithmen
  Parallelisierbarkeit
  Speicherbedarf
  Anytime-Fähigkeit
  Allgemeine Anwendbarkeit
Algorithmen: Random Sampling, Greedy Verfahren, Branch and Bound, Lokale Suche, Tabu Suche, Simulated Annealing, Genetische Algorithmen
Verwandte Arbeiten

## Slide 13
Globaler Laufplaner nach André Herms
Gewinner: Random Sampling
Parallelisierbarkeit: unabhängige Generierung
Speicherbedarf: nur die beste Lösung wird übernommen
Anytime: sobald eine Lösung generiert ist
Allgemeine Anwendbarkeit: lässt sich auf jedes Problem der Laufplanung anwenden; je länger der Algorithmus läuft, desto besser
Verwandte Arbeiten

## Slide 14
Globaler Laufplaner nach André Herms
Entwicklung eines Laufplaners in Open Inventor
  Objektorientierte Programmierung (World, Terrain, Eyes, Robot)
  Landschaft als Höhenkarte
  Konfigurationsdatei für Robotermodelle
  Fußkonfiguration als Bitlogik
  Fußkonfiguration und Position getrennt gespeichert
Verwandte Arbeiten

## Slide 15
Verwandte Arbeiten

## Slide 16
Inkrementeller Laufplaner nach Uli Ruffler
Basierend auf der Lösung von André Herms
Optimierung und Weiterentwicklung zu einem inkrementellen Laufplaner
Grundlagen zur Stereobildverarbeitung
Verwandte Arbeiten

## Slide 17
Software
Robot Operating System
ROS-Packages: Gazebo, ros_control, tf
Sonstige Libraries: pugixml (C++)
Features
Trennung von Hardware und Simulation
Laufplanungsdaten werden generiert und über xml eingelesen.
Konzept

## Slide 19
Schritt 1/6: ROS-Paket erstellen
Quellcode: src, include
Roboter-Modell: urdf, stl
Gazebo-Welten: worlds
Config für ros_control: config
Startskripte: launch
Implementierung

## Slide 20
Implementierung

## Slide 21
Schritt 2/6: Aufsetzen der Ausgangsposition im ROS-Loop
Berechnung der Transformation vom obersten Gelenk zum Fuß mit direkter Kinematik, so dass der Roboter steht ( Ausgangsposition).
Berechnung der Winkel der Ausgangsposition mit inverser Kinematik
Eintragung der berechneten Winkel in Topic goal_joint_states ( Bewegung der Gelenke)
Implementierung

## Slide 22
Implementierung

## Slide 23
Schritt 3/6: Generierung von Bewegungen
6 Füße als <foot>
x Schritte pro Fuß als <step>
<x>, <y> und <z> als relativer Punkt vom Fuß aus
Implementierung

## Slide 24
Schritt 4/6: Abspielen von Bewegungen im ROS-Loop
Schritte werden eingelesen und zwischengespeichert
Generierung der Zwischenwerte durch trigonometrische Funktion
  maxTicks: Anzahl der Zwischenpositionen, z.B. 10
  tick: Aktuelle Position
Implementierung

## Slide 25
Schritt 4/6: Abspielen von Bewegungen im ROS-Loop
Berechnung der Transformation vom obersten Gelenk zum Fuß mit direkter Kinematik, so dass der Roboter steht ( Ausgangsposition). + Addition der nächsten Zwischenposition
Berechnung der Winkel der Ausgangsposition mit inverser Kinematik
Eintragung der berechneten Winkel in Topic goal_joint_states ( Bewegung der Gelenke)
Implementierung

## Slide 26
Schritt 5/6: Aufsetzen des Tripod-Gaits
Speichern des Zustands in Array
1,4,5 starten in return stroke
2,3,6 starten in power stroke
Wechsel des Zustands nach jeder Bewegung
Implementierung

## Slide 27
Implementierung

## Slide 28
Schritt 6/6: Aufsetzen des Random Samplings
Portierung des Algorithmus von André Herms und Uli Ruffler
  Abstrahierung der Fußkonfiguration in C++-Klasse
  Nutzung des tf-Frameworks und Anpassung aller Maße
  Veränderung der Zufallszahlengenerierung
Implementierung
Notes: TODO zufallszahlen

## Slide 29
Testen der Ergebnisse
Matplotlib für C++
Debugging
Grafische Auswertung
Auswertungen
Finden einer gültigen Fußposition beim Absetzen
Auswertung aller Fuß- und Körperbewegungen

## Slide 30
Testen der Ergebnisse
Finden einer gültigen Fußposition beim Absetzen

## Slide 31
Testen der Ergebnisse
Auswertung aller Fuß- und Körperbewegungen

## Slide 32
Zusammenfassung & Ausblick
Zusammenfassung
ROS-Paket mit Gazebo-Simulationsumgebung für die Laufplanung von sechsbeinigen Robotern
Leichte Nutzung auch auf echter Hardware
Ausblick
Virtueller Sensor für Simulation
Beschränkung auf sichtbares Gelände
Fußzwischenpositionen: Spline-Interpolation
Verarbeitung der Höheninformation für richtige Fußplatzierung

## Slide 33
Fragen?